Montageanleitung Gleittüren

Vor dem Beginn der Montage überprüfen Sie bitte die Lieferung auf

Vollständigkeit und Beschädigungen.

Lesen Sie diese Anleitung bitte vor Arbeitsbeginn sorgfältig durch.

Die Bezeichnung der Bauteile mit Fotos finden Sie auf dieser Internet Seite

unter dem Navigationspunkt -Technik-. Die Fotos der Systembauteile

können Sie auch als .pdf herunterladen und ausdrucken.

Die fertig montierten Gleittüren sollten nicht auf den Laufrollen abgestellt

werden, dieses könnte die Laufrollen beschädigen.

Montage der Gleittüren

Montage der Deckenschiene.

- Deckenschiene auf die richtige Länge zuschneiden.

2.  Bereiten Sie die Deckenschiene zu Montage vor, indem Sie im Abstand

von etwa 750 mm Befestigungslöcher mittig in die Laufflächen bohren.

3.  Legen Sie die Deckenschiene an die Decke an und Kennzeichnen die

Bohrlöcher.

- Bohren Sie die Befestigungslöcher und schrauben Sie die Deckenschiene mit

jeweils 2 Schrauben pro ca. 750  mm fest.

Montage der Bodenschiene.

1.  Bodenschienen auf die richtige Länge zuschneiden.

2.  Schieben Sie je Tür 2 Positionsfedern in die Bodenschiene. Achten

Sie dabei genau darauf, wie viele Türen später in die jeweilige Schienen-

ebene eingesetzt werden sollen.

Achtung !

Nach Montage der Bodenschiene ist es nicht mehr möglich die Anzahl der

Positionsfedern zu verändern.

3.  Legen Sie Bodenschiene etwa in Position ohne sie zu befestigen.

4.  Schieben Sie eine Gleittür in die Deckenschiene ein und setzen Sie diese

in die Bodenschiene.

Achten Sie darauf, dass die Rollen beim Einsetzen eingeklappt sind.

5.  Richten Sie die Tür mit einer Wasserwaage lotrecht aus.  Dabei verschieben

Sie die Bodenschiene mit der Tür. Überprüfen Sie die Lotrechte Ausrichtung

auf der gesamten Länge der Bodenschiene.

6.  Wenn Sie die Bodenschiene ausgerichtet haben, markieren Sie die Position

auf dem Boden mit Bleistift oder Kreppband.

7.  Bauen Sie die Gleittür wieder aus.

8.  Sorgen Sie für einen sauberen, trockenen Boden und kleben Sie die

Bodenschiene mit doppelseitigem Klebeband auf.

Montage der Gleittüren.

1.  Setzen Sie nun alle Gleittüren in Decken- und Bodenschiene ein.

Achten Sie dabei auf die Anordnung der einzelnen Türen.

2.  Stellen Sie mit einem 4 mm Inbusschlüssel die Höhe jeder einzelnen

Tür ein.  Die Türen sollten nach den Wänden ausgerichtet werden.

Die Gleittüren zwischen den begrenzenden Türen werden dabei gemittelt.

3.  Justieren Sie die Positionsstopper in der Bodenschiene. Bei Bedarf können

Sie zusätzlich Positionsstopper in die Deckenschiene einbauen.

Dabei können Sie zwischen Stoppern aus Metall und selbstklebenden

Kunststoffstoppern wählen.

Abb. Positionsstopper unten                 Abb. Positionsstopper oben,                            Abb. Positionsstopper oben,

geklebt                                                           geschraubt

4.  Montieren Sie die beiliegenden Lochabdeckungen und gegebenenfalls die

Dichtungsbürsten.

Vorgesehene Positionen der Dichtungsbürsten können Sie den technischen

Zeichnungen auf unserer Homepage entnehmen.